### FENNİ SORUMLULARIN DİKKATİNE

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu Kapsamı dışında kalan inşaatların Fenni Sorumluluğunu üstlenen mimar ve mühendisler yapım aşamasında Yapı Denetim sorumlularınca yapılması gereken aşağıdaki işleri yapmak ve yapı denetimcileri tarafından tutulması gereken tutanakları düzenleyerek Belediye' ye teslim etmekle yükümlüdür.

### YAPIM AŞAMASINDA;

### 1.) Yapının taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. malzeme ve imalatın, standart ve şartnamelere göre Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarının laboratuarlarında muayene ve deneylerini yaptırarak raporlarını ilgili idareye verir.

2.) Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilerek Örnek-5' e uygun tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez.Beton, yapı denetim kuruluşunun yardımcı kontrol elemanlarının gözetiminde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yardımcı kontrol elemanlarının nezaretinde deneyi yapacak laboratuar elemanlarınca alınır, alınan numuneler belirlenen laboratuar bu teknik elemanı tarafından götürülür.Beton dökümünü müteakip Örnek-6' ya uygun tutanak düzenlenir. Bu tutanakları ve deney raporlarını, düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye verir.

3.) Yapı denetim kuruluşu, yazılı ihtarına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu ilgili idareye bildirir.

4.) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanan raporu ilgili idareye verir.